## Slide 1
講師：孫培明
台南市自然輔導團
不同凡響
科學遊戲應用探究

## Slide 2: 水管管樂團

## Slide 3: 實驗證明
震動的空氣柱越長，音調
越低；
震動的空氣柱越短，音調
越高。

## Slide 4
音階 | 發音 | 第4音域 |  | 第5音域 |  | 第6音域 | 
 |  | 頻率(Hz) | 管長(cm) | 頻率(Hz) | 管長(cm) | 頻率(Hz) | 管長(cm)
C | Do | 261.63 | 32.5 | 523.25 | 16.2 | 1046.5 | 8.1
D | Re | 293.66 | 28.9 | 587.33 | 14.5 | 1174.7 | 7.2
E | Mi | 329.63 | 25.8 | 659.26 | 12.9 | 1318.5 | 6.4
F | Fa | 349.23 | 24.3 | 698.46 | 12.2 | 1396.9 | 6.1
G | Sol | 392 | 21.7 | 783.99 | 10.8 | 1568 | 5.4
A | La | 440 | 19.3 | 880 | 9.7 | 1760 | 4.8
B | Si | 493.88 | 17.2 | 987.77 | 8.6 | 1975.5 | 4.3

## Slide 6
小星星簡譜
兩隻老虎簡譜
恭禧恭禧簡譜
蝴蝶簡譜
小蜜蜂簡譜

## Slide 7
科學創客
PVC空氣火箭製作

## Slide 8
空氣砲戰士
01有信
02有山

## Slide 10
1、PVC管長15cm加羽球頭後，火箭全長＝17.3cm，質量＝38.19克。
2、以火箭全長為參考長度，從第10畫格到第20畫格實際移動距離＝ (25.49/12.42)*17.3cm＝35.50cm
3、超級慢動作攝影為960fps，從第10畫格到第20畫格時間＝10/960＝1/96秒
4、PVC空氣火箭初速度＝35.50/(1/96)＝3408cm/s＝34.08m/s＝122.69km/hr

## Slide 11
五、探討發射器的氣壓與水平射程的影響
(一) 控制變因：仰角42度、短空氣量發射器、三角形尾翼(4cm、3cm、5cm)3片、
厚度3mm、管長15cm、頭部封閉型火箭

## Slide 12: 、探討發射器空氣量與水平射程的影響 (一) 控制變因：氣壓70psi、仰角42度、三角形尾翼(4cm、3cm、5cm)3片、厚度3mm、 管長15cm、頭部封閉型火箭

## Slide 13: 材料介紹
6分塑膠銅球凡而
6分逆止閥
球閥

## Slide 14
6分PVC彎頭
6分PVC直管

## Slide 15
6分OT管(三通)

## Slide 16
PVC管剪刀

## Slide 17
腳踏車打氣筒
力量:5.5 bar/ 80 PSI／平方英吋
5.5bar＝80 Psi＝ 562.45cm- H2O=0.54 atm

## Slide 18
壓力單位
(壓力單位換算：
1、10磅/平方英寸(psi) ＝6.894757牛頓/平方公分＝0.70307公斤重/平方公分＝0.68大氣壓力)
2、70 psi＝4.76大氣壓力
3、80 psi＝5.44大氣壓力
4、100psi＝6.8大氣壓力

## Slide 19
尺寸單位表

## Slide 20: 製作流程
◎6分厚管裁切
1、4.5cm兩段
2、10cm兩段
3、20cm三段
發射器氣室

## Slide 21: 製作流程
◎6分薄管裁切
4cm一段
◎4分薄管裁切
20cm一段
發射管
發射管

## Slide 22: 製作流程
◎6分薄管裁切
1.15cm一段
火箭箭身

## Slide 23
紅虛線為金屬點下緣
，沿藍虛線鋸開。
間距
2mm
裁下後再用美工刀及砂紙修整磨平，始能塞入逆止閥。

## Slide 24
10cm直管

## Slide 25
5cm直管連接
5cm直管連接
往裡看
有白球
往裡看有
金屬球
往下是開
注意方向!

## Slide 26
20cm直管
管帽

## Slide 27
3.套入20cm直管
2.先套入20cm直管再套管帽
4.管帽最後套入
1.開關要先打開

## Slide 28
塞入打氣筒
打氣筒前端黏上適量
塑鋼土，塞入逆止閥

## Slide 29
1.將塑鋼土塑形為凹面，以不
會頂到白色塑膠球頭為準。
2.硬化後再用電鑽鑽孔

## Slide 30
1.關上球閥
2.打氣看看
是否會漏氣